| 北京尺度方圆传感器有限公司八路声光报警器使用说明 面板 1. 试验操作 在非测试及非报警状态下，按一下位于面板的“测试键”，就进入试验状态，此时报警、测试无效。继电器闭合该路LED闪亮，喇叭放出该路语音。按一下转换一路。所有路测试完成，再按此键则显示不亮继电器断开，进入正常工作状态。30秒内无有效键按下，或者按下消音键都会进入正常工作状态。 2. 语音输入操作 进入试验状态，找到要输入的一路，喇叭放出以前输入的声音，按住“录音键”SW4（位于主板），待“录音指示灯”DS2（位于主板）亮起，马上对“话筒”J1（位于主板）说出要输入的内容，说完松开“录音键”，喇叭会放出您刚才说的内容，如果不满意，可再按“录音键”重录。若输入过程中“录音指示灯”熄灭，表示该路语音容量已满。 3. 测试操作 在非试验状态，短接端子10、12（外部“测试键”），就进入测试状态。显示全亮，继电器闭合，延时5秒自动恢复。 | 电话：010-59792198 4. 消音操作 按一下“消音键”（位于面板），当前闪动的LED变常亮，喇叭消音，继电器断开，用来确认出现的报警。此时，其他各路报警依然有效。 5. 复位操作 按一下“复位键”（位于面板），不管报警器处于何种状态，都会回到初始状态。 6. 信号输入选择 位于主板上的8个“跳线器”CH1~CH8决定了八路信号是何种信号报警。下面两针短接，为闭合报警，上面两针短接为断开报警，默认是闭合报警。 主板俯视图 |
| --- | --- |
| 7. 端子排列 报警器背面有上下两排共24个端子：第一排从左到右依次是1~12号，第二排从左到右依次是13~24号。其中1~8号为信号隔离输入端，9为信号隔离输入公共端；10为“测试”隔离输入端，11为“消音”隔离输入端，12为信号隔离输入公共端；13~15为继电器的三个端子，13和14常开，14和15常闭；16、17分别为外接喇叭的正负极；20、21分别为24V输出的正负极；23、24为220V交流输入端。 8、 每一路语音容量为6秒钟。 9、 信号输入 信号输入为断开或闭合报警。 10、继电器带负载能力为220V/5A阻性负载 11、外接喇叭功率为8欧姆/0.5瓦 12、外供24V100mA 13、音量调节 主板中间位置的蓝色顶调电位器R56可以用于调节输出音量的大小，逆时针旋转可以增大音量，顺时针旋转减小音量。出厂值为最大。 注： 因为“录音键”位于主板，所以用户在录音时请避免接触左侧的电源部分，防止触电。 |  |